BIZTONSÁGI  ADATLAP

METÁNSZULFONSAV 70%-os                                        Kiállítás/javítás kelte: 2011.11.17.

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Márkanév:			METÁNSZULFONSAV 70%-os

Forgalmazó/importáló:		KAT-CHEM Kft.

1147 Budapest, Gervay u. 77/a.

Tel: +36 (1) 221-9945  Fax: +36 (1) 3835784

e-mail: kat-chem@kat-chem.hu  web: www.kat-chem.hu

Forgalomba hozatalért felelős személy: Dr. Szabolcsi Tamás

Sürgősségi telefon: 06-20-9-191-525

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma:

(06 1) 476 6464, 06 80 201 199

2. A veszély meghatározása

CLP szerint:

Az anyag vagy keverék osztályozása:

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Veszélyszimbólum(ok):

GHS05

VESZÉLY!

H mondat(ok):

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

P mondat(ok):

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

44/2000 Eüm szerint:

Az anyag vagy keverék osztályozása:

C - maró

R34 Égési sérülést okoz.

Címkézési elemek:

Veszélyszimbólum(ok):

C - maró

R mondat(ok):

R34 Égési sérülést okoz.

S mondat(ok):

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S36 Megfelelő védőruházatot kell viselni

S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

| Összetétel | EU szám | CAS szám | Jelölés | R mondatok | Koncentráció |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METÁNSZULFONSAV 70%-os | 200-898-6 | 75-75-2 | C | R34 | 100 % |

4. Elsősegélynyújtás

A sérültet távolítsa el azonnal a veszélyeztetett övezetből, fektesse kényelmes helyzetbe, lazítsa meg szoros ruhadarabjait. A sérültet takarja be, ne engedje lehűlni. Légzéskimaradás esetén adjon mesterséges lélegeztetést. Minden esetben ki kell kérni az orvos tanácsát, szükség van azonnali orvosi felügyeletre!

Belélegzés esetén:

Vigye a sérültet friss levegőre, és helyezze nyugalomba. A termék belélegzése vagy az általa okozott marás esetén azonnali orvosi segítség szükséges. A mérgezés első tünetei több óra eltelte után jelentkezhetnek, ezért legalább 48 órás orvosi felügyelet szükséges. Eszméletvesztés veszélyes esetén a pihentetés és a szállítás stabil oldalfekvő helyzetben történjen.

Bőrre kerülés esetén:

A szennyezett ruházatot azonnal el kell távolítani, majd lemosni bő vízzel.

Szembe jutás esetén:

Szembe jutás esetén azonnal bő vízzel öblítse legalább 15 percen keresztül, miközben húzza szét a szemhéjat ujjaival.

Lenyelés esetén:

Lenyelés esetén - ha a sérült eszméleténél van - mossa ki a száját vízzel. Azonnal orvost kell hívni. Hánytatni tilos!

5. Tűzvédelmi intézkedések

Oltóanyag:

Megfelelő tűzoltószerek:			             CO2, hab

Biztonsági okokból alkalmatlan oltóanyagok:	Nem ismert

Tűz esetén felszabaduló anyagok:		szén-monoxid, kén-oxidok

Különleges védőfelszerelés:		Tűzoltásba beavatkozók részére szükség van különleges védőfelszerelésre (saválló ruházat)

Az anyagból vagy a keverékekből származó különleges veszélyek:

Nem ismert

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

Konzultálni kell szakértővel! Zárja le a szennyezett területet, és akadályozza meg a csatornába jutást. Vegyen fel védőruházatot. A kiömlött anyagot edényekbe kell gyűjteni. Óvatosan össze kell gyűjteni a maradékot, azután biztonságos helyre kell vinni. Szellőztessen ki és a kiszóródás helyét mossa fel, amíg teljesen el nem tűnik a szennyezés. A felitatáshoz használjon abszorbenseket.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés:		Nincs különösebb előírás. Kerülje a kontaktust az anyaggal.

Tárolás:		Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban hűvös helyen kell tárolni.

Közvetlen napsugárzástól és fagyástól védeni kell.

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Légzésvédelem:	ajánlott (EN 14387)

Kézvédelem:		Gumikesztyű használata szükséges (EN 347 III. kat.)

Szemvédelem:		Védőszemüveg vagy maszk használata ajánlott (EN 166 F)

Bőrvédelem:                   Munkavédelmi cipő használata ajánlott (EN 347)

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Fizikai állapot :				folyékony, folyadék

Szín:					világos sárga

Szag:					jellegzetes

pH-érték                           		< 1

Olvadáspont				17-19 Celsius

Forráspont:				167 Celsius

Gyulladáspont:				189 Celsius

Tűzveszélyesség:			nem gyúlékony

Robbanás veszélyes tulajdonságok:	11,4%-24,3% alsó/felső értékhatár

Oxidáló képesség:			n. a.

Gőznyomás:				n. a.

Relatív sűrűség:                                       1,481 g/ml

Oldékonyság vízoldhatóság:   		elegyedik

Poláros oldószerben (etanol):		n. a.

Apoláros oldószerben (n-oktanol):	n. a.

Megoszlási hányados (n-oktanol/víz):	Log pow: -2,38

Viszkozitás:				7,86 mm2/s

Gőzsűrűség:				n. a.

Párolgási szám:			             n. a.

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás:				Stabil készítmény

Helyzetek melyeket kerülni kell:		hőhatás

Anyagok melyeket kerülni kell:		aminok, erős reduktív anyagok, oxidáló anyagok

Veszélyes bomlástermékek:                    szén-monoxid, kén-oxidok

Veszélyes reakciók:                                 n.a.

11. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás

LD50 Orális - patkány – 649 mg/kg

LC50 Inh. (patkány 6 óra) – 1,3 mg/l

LD50 Dermális (guinea pig) > 2000 mg/kg

LD50 Dermális (nyúl) 1.000-2.000 mg/kg

Lehetséges egészségügyi hatások

Belégzés Légúti irritációt okozhat

Lenyelés Lenyelve ártalmas

Bőr Égési sérülést okoz

Szem Súlyos szemirritációt okoz

Az érintkezésbe kerülés jelei és tünetei

Legjobb tudomásunk szerint az anyag kémiai, fizikai és toxikológiai tulajdonságait nem vizsgálták meg

alaposan.

12. Ökológiai információk

Perzisztencia és lebonthatóság: Nem ismert

Bioakkumulációs képesség: Nem ismert

Nincsen azonosított környezetkárosító hatása.

A talajba és csatornába való kerülést meg kell előzni!

13. Ártalmatlanítási szempontok

Megfelelő égetőműben a vonatkozó szabályok figyelembe vételével égessük el.

Vonatkozó szabályozások: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, 16/2001. sz. KÖM rendelet a hulladékok jegyzékéről, 98/2001. sz. Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, 120/2004. sz. Korm. rendelet az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről

Ártalmatlanítás: D10 Hulladékégetés szárazföldön

Szennyezett csomagolás: Veszélyes hulladékként kezelendő. A szennyezett csomagolás hulladékkódja: 15 01 10* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolás

14. Szállításra vonatkozó információk

UN 3265 MARÓ, FOLYÉKONY, SAVAS SZERVES ANYAG M.N.N. (METÁNSZULFONSAV 70%-os), 8, PG II

15. Szabályozással kapcsolatos információk

Vonatkozó jogszabályok

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és a rendelet módosításai, 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és a rendelet módosításai, 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről és a rendelet módosításai, 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról és a rendelet módosításai, 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről, 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, 16/2001. sz. KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről, 98/2001. sz. Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, 120/2004. sz. Korm. rendelet az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról; A bizottság 453/2010/EU rendelete  a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról; 1272/2008/EK az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

16. Egyéb információk

A biztonsági adatlap tartalmát a legjobb ismereteink szerint állítottuk össze, az anyaggal kapcsolatos biztonsági információkat tartalmazzák, és nem a termék tulajdonságait garantálják. Az adatlap legjobb tudomásunk szerint helyes és pontos, de az átadott információkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörön kívül esnek.